## Slide 1: 计算机组成原理复习题

## Slide 2: 知识点1：计算机的组成——冯诺依曼体系结构（1）
题目：
冯诺依曼体系结构计算机的核心思想是（）和（）
（）用来完成算术运算和逻辑运算，并将运算的中间结果暂存其中。
存储器用来存放（）和（）

## Slide 3: 知识点2：计算机的组成
1.完整的计算机系统应包括：
A 运算器、存储器、控制器 B 外部设备和主机
C 主机和使用程序 D 配套的硬件设备和软件系统
2.为什么计算机要用2进制？
知识点1 答案：存储程序 程序控制 运算器 数据 程序

## Slide 4: 知识点2练习题答案及解析 选择题答案：D
计算机系统
硬件
主机
外部设备
软件
应用软件
系统软件
CPU
存储器
运算器
控制器
输入设备
输出设备

## Slide 5: 知识点2练习题答案
为什么计算机使用2进制表示数据和程序？
二进制运算规则简单
制造两个稳态的物理器件较容易
便于用逻辑门电路实现算术运算

## Slide 6: 知识点3 高级语言程序翻译成机器语言程序的软件称为翻译程序。翻译程序有两种：一种是编译程序，另一种是解释程序。
相关练习题：
只有当程序要执行时，他才会去将源程序翻译成机器语言，而且一次只能读取、翻译并执行源程序中的一行语句，此程序称为（）
A目标程序 B编译程序 C解释程序 D汇编程序

## Slide 7: 知识点4：计算机的性能指标。字长（后续在存储系统的章节中复习）、主存容量（注意单位换算）、运算速度（CPI和MIPS的概念及关系、MFLOPS概念）
相关练习题：
1Byte=()bit;1KB=()Byte
某计算机的主频为1.2GHz，其指令分为4类，在基准程序中占比分别是50%、20%、10%和20%，它们的CPI分别是2、3、4、5，求该机的MIPS。

## Slide 8: 知识点3和知识点4练习题答案及解析
知识点3练习题答案：C
考查的是解释程序和编译程序的区别
知识点4 练习题：
1、1Byet=(8)bit;1KB=(1024或2^10)Byte
解析：单位换算一定注意，在存储容量单位换算时，K、M、G以2^10递进
一般来说，速度或者带宽的单位换算时，K、M、G以10^3递进
2、400
解析：平均CPI=2×0.5+3×0.2+4×0.1+5×0.2=3个时钟周期 1.2GHz=1200MHz
MIPS=主频/（CPI×10^6)=1200/3=400.
注意：如果用主频直接计算MIPS的时候，即使用公式MIPS=主频/CPI时，主频需要以MHz 为单位计算

## Slide 9: 知识点5：1.存储器分类中各概念——主存及其特点、随机存储器特点、易失性存储器等。2.存储系统的层次结构（金字塔结构见教材P71），主要体现在缓存-主存和主存-辅存这两个存储层次上。
相关练习题：
1.和辅存相比，主存的特点是：
A容量小 ，速度快，成本高 B容量小，速度快，成本低
C容量大，速度快，成本高 D容量大，速度慢，成本低
2.填空：缓存-主存层次主要解决（）问题
主存-辅存层次主要解决（）问题

## Slide 10: 知识点6：存储容量的计算。注意对于一定容量的存储器，按字节寻址和按字寻址的范围是不同的！
练习题：
1.设机器字长为64位，存储容量是128MB，若按字寻址，它可寻址的单元个数为（）个
2.某存储器容量为32K×16位，则地址线（）根，数据线（）根
知识点5习题答案：1.A；2.CPU和主存速度不匹配、存储系统容量

## Slide 11: 知识点7 （1）静态RAM和动态ROM的比较。见右图 （2）DRAM的刷新方式 （3）SRAM和DRAM引脚（数据线和地址先）数量计算
练习题：
1.DRAM刷新是以（）为单位的。
2.某容量为256MB的存储器由若干4M×8位的DRAM芯片构成，该DRAM芯片的地址引脚和数据引脚总数最少是（）。
知识点6 练习题答案：
1.16M 解析：128MB/（64bit/8）注意计算时分子分母单位要统一成Byte
2.15 16 解析：存储容量=存储字×存储字长。存储字数表示存储器的地址空间大小，存储字长表示一个地址中存放的数据量，也是一次存取操作的数据量

## Slide 12: 知识点8 存储容量的扩展——字扩展、位扩展、字位扩展。 ①芯片数量的计算：存储器容量M×N，存储芯片容量K×J，则需要芯片数量为： （ M×N ）/（ K×J ） ②扩展时地址线，数据线和控制线的连接。
练习题：用512K×8位的Flash存储芯片组成一个4M×32位的半导体只读存储器，存储器按字编址，回答以下问题：
1）该存储器的数据线和地址线分别为多少？
2）共需要多少片存储芯片？
3）地址线如何安排？
知识点7答案：1.行 2.19(注意：DRAM的行列地址线复用。)

## Slide 13: 知识点9：程序局部性原理——时间局部性和空间局部性 时间局部性——最近的将要用到的信息，很可能是现在正在使用的信息。 空间局部性——最近的将要用到的信息，很可能与正在使用的信息在存储空间上是邻近的。
练习题：某C语言程序段如下:
for(i=0;i<=9;i++)
{temp=1;
for(j=0;j<=i;j++) temp*=a[j];
sum += temp;}
下列关于数组a的访问局部性的描述中，正确的是（）.
A.时间局部性和空间局部性皆有 B.无时间局部性，有空间局部性
C.有时间局部性，无空间局部性 D.时间局部性和空间局部性皆无

## Slide 14
知识点8 练习题答案：
1）22根地址线，32根数据线
2）4×8=32片存储芯片
3）32片分为8组，每组4片。用高三位地址即A21、A20、A19通过3-8译码器选择哪一组，组内每个512K存储芯片用剩下的低19位（A0-A18）来寻址
知识点9 练习题答案：A
解析：循环用到了时间局部性原理，数组的遍历用到了空间局部性原理

## Slide 15
知识点10：Cache的基本原理
①与主存交换的数据单位为——块（行）
②Cache中块数要远少于主存中块数，因此CPU发出读写指令时，若访存地址在Cache中则命中，直接对Cache读写。命中率为一个程序执行期间，访问Cache的次数与访问总次数（访问Cache和访问主存）之比。
练习题：
1）假设某计算机的存储系统由主存和Cache组成，某程序执行过程中访问1000次，其中访问Cache缺失50次，则Cache的命中率为（）。
2）假设某计算机的存储系统由主存和Cache组成，某程序执行过程中访问Cache命中950次，访问主存50次，则Cache的命中率为（）

## Slide 16: 知识点11：Cache和主存的地址映射——直接映射
主存地址划分：
Cache行号=主存块号mod Cache总行数
因此，主存中的每一块只能装入Cache中的唯一位置。
练习题:
主存容量1MB，Cache容量16KB，每块8个字，每字32位，采用直接地址映射方式，Cache起始字块为第0块，若主存地址为35301H，且CPU访问Cache命中，则该内容在Cache的第（）字块中。（用十进制表示）
知识点10 练习题答案：1)95% 2)95%
r位
w位
区地址-标记
行索引
块内偏移
s-r位

## Slide 17: 知识点12：Cache和主存的地址映射——全相联映射
主存地址划分：
主存中的每一块能装入Cache中的任何位置。
练习题：假设主存地址32位，按字节编址，主存和Cache间采用全相联映射方式，主存块大小为1个字，每字32位，采用回写（需要1位修改位）和随机替换策略（不需要替换控制位），则存放32K字数据的Cache总容量至少应有（）位
w位
主存块地址（标记）
块内偏移
s位

## Slide 18: 知识点11练习题答案及解析
练习题答案：152
解析：主存地址二进制：0011 0101 0011 0000 0001
因为每块8个字，每字32位即4字节，块内共32字节，所以块内偏移为最低的log232=5位（蓝色标记）
因为主存和缓存容量倍数为64，因此，Cache一共64行，标记这64行之一的标记位为高log264=6位（红色标记）
主存地址剩下9位即行索引号，表示所在的Cache的行（字块），为010011000，化为十进制即152

## Slide 19: 知识点13：Cache行的组成
有效位，主存块地址（tag标记位），数据块副本，标志位（Dirty bit），置换标记
练习题：【2021年真题】若计算机主存地址为32位，按字节编址，Cache数据区大小为32KB，主存块大小为32B，采用直接映射和回写策略，则Cache行的位数至少是（）
提示：可先核对知识点12答案再来思考本练习题！

## Slide 20: 知识点12日练习题答案及解析
答案：2048K
解析：因为主存块大小位一个字，能存32K字数据的Cache有32K行。
Cache的总容量为行数×每行的位数
由题目和理论已知，每行至少包含1位有效位，1位dirty bit，1个字也就是32位的数据副本，没有替换标志位以及标记（tag）位。现在需要计算的就是tag位。
全相联地址映射，主存地址分为块内偏移和tag位。
因为主存按字节编址，每块一个字（32位=4字节），所以块内偏移为log24=2位
因此主存地址32位减去块内偏移2位，剩下30位为tag位。
每行位数=1+1+32+30=64位。因此总容量=32K×64=2048K位

## Slide 21: 知识点14： Cache和主存的地址映射——组相联映射
组间直接映射，组内全相联映射
主存地址：
组号（组索引）=主存块号 mod Cache组数
练习题：某计算机的Cache共有16块，采用二路组相联映射方式，每个主存块大小为32B，按字节编址，主存129号单元所在主存块应装入Cache的第（）组
注意，组号从0开始！
知识点13练习题答案：275（32（数据）×8+17（tag）+1(dirty)+1(有效位)）
d位
w位
标记
组索引
块内偏移
s-d位

## Slide 22: 知识点15：数据的存储——大端方式和小端方式
大端方式：最高有效字节在前
小端方式：最低有效字节在前
如存放字节编址中存放12345678H
练习题：某计算机字长32位，按字节编址，采用小端方式存放数据，假定有一个double型变量为1122334455667788H，存放在00008040H开始的连续存储单元，则存储单元00008046H中存放的是（）H
知识点14练习题答案：4
解析：二路组相联，则分为16块/2=8组，组号为0-7，每块大小32B，按字节编址，129/32=4…1，因此在第四块。4mod8=4，因此组号为4。
地址 | 8000H | 8001H | 8002H | 8003H
大端方式 | 12H | 34H | 56H | 78H
小端方式 | 78H | 56H | 34H | 12H

## Slide 23: 知识点16：汉明（海明）码的组成
汉明码由n位数据位+k位检测位组成，共n+k位。
为了能准确对错误定位以及指出错误代码，新增添的k位应满足：
2k>=n+k+1
练习题：若有8位数据需要进行汉明校验，至少需要添加（）位检测位
知识点15练习题答案：22H
解析： 00008040H地址中存放88H，依次类推得。

## Slide 24: 知识点17：机器数以及数制转换
注意各机器数表示的范围，见教材P225
练习题：00101100对应的十进制是（）
8位原码能表示的不同数据有（）个
8位补码能表示的不同数据有（）个
知识点16答案：4

## Slide 25: 知识点18：定点数的加减
补码加减法
溢出判断：一位符号位；双符号位
练习题：补码加减法是指（）
A操作数用补码表示，两数相加减，符号位单独处理，减法用加法代替
B操作数用补码表示，符号位和数值位一起参加运算，结果的符号与加减相同
C操作数用补码表示，连同符号位直接相加减，减某数用加负数的补码代替，结果的符号在运算中形成
D操作数用补码表示，由数符决定两数的操作，符号位单独处理
在补码的加减法中，用双符号位判断溢出，两符号位=10时，表示（）
知识点17答案：44，255，256

## Slide 26: 知识点19：乘法运算
原码一位乘法的过程
补码一位乘法的过程（主要Booth算法）
练习：x，y为定点整数 ，其 格式为1位符号，n位数值
1.若采用原码乘法，需要（）次移位操作（）次加法运算
2.若采用补码乘法，最多需要（）次移位操作和（）次加法运算

## Slide 27: 知识点20：浮点数的表示方法及范围
理解浮点数出现的意义，表示方法和范围主要掌握IEEE754标准
练习题：
1.float型数据在计算机中用IEEE754单精度格式表示，那它能表示的最大的十进制数为（）
2.某数以IEEE754单精度浮点数在机器中表示为C640 0000H，该数的十进制值为（）
3.十进制数-8.25用IEEE754单精度格式在机器中表示为（）H
知识点18习题答案：C；结果负溢出
知识点19习题答案：1. n，n 2. n，n+1

## Slide 28: 知识点21：浮点数运算
浮点数加减运算步骤：对阶、尾数运算、规格化、舍入、判溢出
练习题（判断）：
对阶操作不会引起阶码上溢或下溢（）
尾数溢出时，结果一定溢出（）
补码表示的尾数1.00101是规格化数（）
对阶操作时，应该遵循大阶向小阶看齐的原则（）
知识点20练习题答案：1.（2-2-23)×2127 =2128-2104；2.-1.5×213；3.C104 0000

## Slide 29: 知识点22：算术逻辑单元
运算器由算术逻辑单元、移位器、状态寄存器和通用寄存器组成。基本功能包括算术运算和逻辑运算
算术逻辑单元简称ALU，它的核心部件是带标志加法器。ALU也可实现移位运算
练习题：
1.ALU作为运算器的核心部件，其属于（）
A时序逻辑电路 B组合逻辑电路 C控制器 D寄存器
2.加法器采用并行进位的目的（）
A增加功能 B简化设计 C提高运算速度 D保证可靠性
3.机器数BAH为补码，机器字长8位，算术左移1位得（），算术右移一位得（）
知识点21练习题答案：✔×✔ ×

## Slide 30: 知识点23：指令格式
指令包括操作码和地址码两个字段（各自的作用）
指令长度（定义、与机器字长和存储字长的关系）
扩展操作码指令
练习题：
一个 计算机系统采用32位单字长指令，地址码12位，若定义了250条二地址指令，还可以最多有（）条单地址指令。
知识点22练习题答案：1.B 2.C 3.F4H，DDH

## Slide 31: 知识点24：寻址方式
熟练掌握数据寻址方式
练习题
设某机的指令字长16位，按字编址，指令格式：
其中X为寻址方式，D为形式地址，X=00：直接寻址；X=01：变址寻址；X=10：基址寻址；X=11：相对寻址
设(PC)=1234H，(IX)=0037H，(BR)=1122H，其中，IX为变址寄存器，BR为基址寄存器
回答以下问题：
取指周期以后，（PC）=？
确定下列指令的有效地址：①4420H；②2244H；③1322H；④3521H；⑤6723H
15 10 | 9 8 | 7 0
操作码 | X | D

## Slide 32
知识点23练习题答案：24K（解析：二地址指令的操作码长度位32-12-12=8，最多可以有28条二地址指令，现有250条， 28 -250=6，则单地址指令可以有6×212条）

## Slide 33: 知识点25：CISC和RISC概念、特点及应用（了解）
比较：
知识点24练习题答案：
（1）PC=1235H
（2）① 20H②1122+44=1166H③1235+22=1257H④0037+21=0058H⑤1235+23=1258H
对比项目 | CISC | RISC
系统规模 | 复杂，庞大 | 简单，精简
字长 | 不固定 | 固定
可访存指令 | 无限制 | 只有load/store
指令执行时间 | 相差较大 | 大多数在1周期内
指令使用频率 | 相差较大 | 都常用
通用寄存器数量 | 较少 | 多
控制方式 | 大多数为微程序控制 | 大多数为组合逻辑控制
流水线 | 可通过一定方式实现 | 必须实现

## Slide 34: 知识点26：CPU的功能和结构
CPU的组成和功能
运算器的组成和功能
控制器的组成和工作原理
练习：
1.下列寄存器，汇编程序员可见的是：
A）MAR B）PC C）MDR D）IR
2.CPU中不包括：
A）存储器地址寄存器 B）指令寄存器 C）地址译码器 D）程序计数器

## Slide 35: 知识点27：四个重要的特殊功能寄存器
MAR、MDR、IR、PC
练习-判断：
1.PC的位数一般和MAR的位数一样
2.执行转移指令时，PC值总是修改为转移指令的目标地址
3.CPU中保存当前正在执行指令的寄存器是指令寄存器
4.程序状态字寄存器属于控制器
知识点26答案：B，C

## Slide 36: 知识点28：时钟周期、机器周期、指令周期
定义及相互间关系
练习题：
简答：什么是时钟周期，什么是机器周期，什么是指令周期，三者之间有什么关系？
知识点27答案：✔×✔×

## Slide 37: 知识点28练习题答案
指令周期：CPU取出并执行一条指令所需的全部时间
机器周期：通常是从主存取出一个存储字所需的最短时间
时钟周期：是计算机中最基本的最小的时间单位，在一个时钟周期内，CPU仅完成一个最基本的动作
三者关系：指令周期常用若干机器周期表示，一个机器周期又包含若干时钟周期。每个指令周期内的机器周期数可以不等，每个机器周期内的时钟周期数也可以不等。

## Slide 38: 知识点29：指令执行过程、数据通路
内部总线方式数据通路
练习题：如右图所示的单总线结构，分析执行指令ADD （R0）,R1的流程（写出从取指周期开始的每一步数据通路）。说明：指令ADD （R0）,R1实现的是（（R0））+（R1）→（R0）

## Slide 39: 知识点29练习题答案
1，取指周期
（PC）→MAR，read
M（MAR） →MDR
(MDR) →IR
（PC）+1 →PC
2间址周期
（R0） →MAR
M(MAR) →MDR
(MDR) →Y
3.执行周期
（R1）+（Y） →Z
（Z） →MDR
(MDR) →M(MAR)

## Slide 40: 知识点29数据通路（续）
某机字长16位，指令16位定长；
指令ADD (R1)，R0的功能为(R0)+((R1)) (R1)，即将R0中数据与R1内容所指向的主存单元的数据相加，并将结果送入R1内容所指向的主存单元中；
数据通路图中控制信号为1表示有效，假设MAR输出一直处于使能状态；
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(PC) | Pcout, MARin
C2 | MDRM(MAR) PC(PC)+1 | MemR, MDRinE, PC+1
C3 | IR(MDR) | MDRout, IRin
C4 | 指令译码 | 无
右表为取指令和译码阶段每个节拍(时钟周期)的功能和控制信号，请按相同方式给出执行阶段各节拍的功能和有效控制信号。

## Slide 41: 知识点30：微程序控制
微程序控制和硬布线（组合逻辑）控制各自的特点
微程序、微指令、微命令、微操作的定义
程序（机器指令）与微程序的关系
微指令的编码

## Slide 42: 补充：虚拟存储器
知识点：
虚拟地址组成
两个字段的含义
虚拟地址物理地址的转换
页表的大小——有多少页，页表就设置多少项
虚拟地址 VA
虚拟页号（VPN）
页内偏移（VPO）

## Slide 43: 例题
设主存容量为16MB，按字节寻址，虚拟存储器容量为4GB，采用页式虚拟存储器，页面大小为4KB。完成以下问题：
1.计算物理页号、页内偏移、虚拟页号字段各为多少位。
2.计算页表中页表项的数量
3.若部分页表内容如表所示，求对于虚地址00015420H和03FFF180H的物理地址
虚页号 | 有效位 | 实页号 | 虚页号 | 有效位 | 实页号
00010H | 0 | 002H | 03FFFH | 0 | 001H
00015H | 1 | 035H | … | … | …

## Slide 44: 例题答案
物理页号12位，虚拟页号20位，页内偏移12位
虚拟页号20位，页表有220项
00015420H对应物理地址为035420H；虚拟地址003FFFH未命中页，物理地址未映射到页表